泰州市嘉通机械设备有限公司

网   址：http://www. tzjtjx.com

电   话：0523-86059699

传   真：0523-86059699

立式油压千斤顶

使

用

说

明

书

泰州市嘉通机械设备有限公司

- 应用范围

本千斤顶是按照液压原理工作的。由于它结构紧凑、体积小、重量轻、携带方便，而被广泛应用于流动性起重作业。如果用于汽车、拖拉机等作为随车工具尤为合适。

本千斤顶只适用于直立使用，不能侧置或倒向使用。作业温度为-40℃～45℃。禁止用于有酸碱及腐蚀性气体的场所。

二、性能参数

| 型号 | 起重量 (t) | 最低高度 (mm) | 起重高度 (mm) | 调整高度 (mm) | 净重 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QYL2 | 2 | 148 | 80 | 50 | 2.1 |
| QYL4 | 4 | 180 | 110 | 50 | 3.4 |
| QYL6 | 6 | 185 | 110 | 60 | 4.5 |
| QYL8 | 8 | 200 | 125 | 60 | 5.5 |
| QYL10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 6.0 |
| QYL12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 7.2 |
| QYL16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 8.5 |
| QYL20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 11.0 |
| QYL32 | 32 | 285 | 180 | / | 23.0 |
| QYL50 | 50 | 300 | 180 | / | 34.0 |
| QYL100 | 100 | 335 | 180 | / | 71.0 |
| QYL200 | 200 | 375 | 200 | / | 140 |

产品执行标准：JB/T2104-2002

- 使用方法与注意事项

- 用手柄的开槽端将回油阀杆按顺时针方向旋紧。

- 用手柄揿动，活塞杆即平稳上升顶起重物。由于本千斤顶内有限位装置，故顶至一定高度则不再上升。

- 将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞杆即渐渐下降。如有载荷回油阀杆旋转不能太快，否则下降速度过大将产生危险。

- 起重前必须估计物体重量，切忌超载使用。

- 使用时须确定物体重心，选择千斤顶的着力点，放置平稳，同时还须考虑地面的软硬程度，必要时应垫以坚韧的木板，以防起重时产生倾斜。

- 本千斤顶仅供顶升之用。重物顶起以后应立即采用坚韧材料支撑（车辆支架，坚韧木材或其它材料），以防止万一千斤顶失灵而造成危险。

- 如果数台千斤顶并用，起升速度应保持同步，且每台千斤顶的负荷也应均衡，否则将产生倾倒之危险。

- 本千斤顶使用SH/T0360 13号机械油。千斤顶须保持足够的经过滤的工作油，否则将达不到额定的起升高度。

- 使用时应避免急剧的震动。

！安全警示！

1、在操作该装置以前，应理解和领会全部说明。

2、不得超过额定载荷。

3、只有在硬的水平面上使用。

4、仅用于起升，起升以后立即采用车辆支架支撑。

5、不能在仅用千斤顶顶升的物体下工作。

6、未能遵守上述安全警示会导致人身伤害或财产损失。